## Slide 1: APLIKASI JARINGAN SENSOR NIRKABEL UNTUK PENGUKURAN PERGERAKAN TANAH MENGGUNAKAN SENSOR PERCEPATAN 3 SUMBU PADA DAERAH RAWAN LONGSOR
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Sains dan Teknik
Universitas Jenderal Soedirman Jl. Mayjend Sungkono KM 05 Blater Purbalingga Indonesia
Oleh :
DWI KURNIAWAN
I1A006019
Proposal Tugas Akhir

## Slide 2
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Latar Belakang
Angka kejadian bencana tanah longsor di Indonesia sangat tinggi. Tercatat selama tahun 2011 terjadi 210 kejadian tanah longsor yang mengakibatkan 177 korban meninggal, 837 orang menderita dan mengungsi dan kerusakan bangunan mencapai 2992 rumah dan bangunan (BNPB, 2012a).
Titik potensi longsor pada suatu daerah umumnya mempunyai jarak yang beragam antara yang satu dengan yang lainya.
Telah dikembangkan piranti elektronik yang mampu mendeteksi percepatan gerak suatu benda sehingga besar kemungkinan piranti ini dapat diaplikasikan untuk membaca pergerakan
Riset dari Robert Faludi dari New York University, USA (2010) mengenai jaringan sensor nirkabel memanfaatkan Zigbee Network.
Latar Belakang
Perumusan Masalah
Batasan Masalah
Tujuan
Manfaat

## Slide 3
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Perumusan Masalah
Bagaimana memanfaatkan sensor percepatan untuk akuisisi data kecepatan pergerakan tanah?
Bagaimana melakukan kalibrasi dan menentukan tingkat akurasi sensor percepatan dalam melakukan pengukuran pergerakan tanah?
Bagaimana memanfaatkan jaringan sensor nirkabel menggunakan protokol Zigbee untuk komunikasi data percepatan pergerakan tanah antar mote?
Bagaimana sinkronisasi data antara akselerometer, mikrokontroler eksternal, dan modul wireless?
Latar Belakang
Perumusan Masalah
Batasan Masalah
Tujuan
Manfaat
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 4
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Batasan Masalah
Perangkat yang digunakan adalah sebagai berikut.
Sensor percepatan menggunakan modul accelerometer H48C
Mikrokontroler eksternal menggunakan Arduino type Arduino Deumilanove
Modul wireless menggunakan Xbee Pro Series
Bagaimana merancang sebuah sistem akusisi data yang mampu melakukan pengambilan data dari lingkungan sekaligus berkomunikasi dengan perangkat lain.
Topologi jaringan ZigBee yang digunakan adalah topologi star dan tidak membahas detil tentang topologi jaringan.
Perancangan system tidak membahas masalah keamanan jaringan.
Latar Belakang
Perumusan Masalah
Batasan Masalah
Tujuan
Manfaat
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 5
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Tujuan
Melakukan pengukuran terhadap pergerakan material longsor menggunakan sensor percepatan.
Melakukan kalibrasi dan menentukan tingkat akurasi terhadap modul sensor akselerometer H48C.
Merancang dan membuat sistem telemetry berbasis Zigbee wireless RF.
Latar Belakang
Perumusan Masalah
Batasan Masalah
Tujuan
Manfaat
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 6
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Manfaat
Mengaplikasikan jaringan sensor secara nirkabel terhadap sistem peringatan dini bencana tanah longsor.
Untuk menyelesaikan permasalahan dari sistem peringatan dini bencana tanah longsor yang ada sebelumnya yang masih terkendala masalah fleksibilitas dan portabilitas.
Dapat melakukan alih teknologi tentang jaringan sensor nirkabel yang masih terkategori baru untuk Indonesia.
Sebagai bahan kajian untuk aplikasi jaringan sensor nirkabel dibidang lain.
Latar Belakang
Perumusan Masalah
Batasan Masalah
Tujuan
Manfaat
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 7
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Longsor
  Tanah longsor adalah perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran tersebut, bergerak ke bawah atau keluar lereng.
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 8
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Jenis Longsor
1. Longsor Translasi
2. Longsor Rotasi
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 9
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Jenis Longsor
3. Pergerakan Blok
4. Runtuhan Batu
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 10
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Jenis Longsor
5. Rayapan Tanah
6. Aliran Bahan Rombakan
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 11
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Faktor Penyebab Longsor
  Hujan
  Lereng terjal
  Tanah yang kurang padat dan tebal
  Batuan yang kurang kuat
  Jenis tata lahan
  Getaran
  Susut muka air danau atau bendungan
  Adanya beban tambahan
  Adanya material timbunan pada tebing
  Bekas longsoran lama
  Adanya bidang diskontinyuitas (bidang tidak sinambung)
  Penggundulan hutan
  Daerah pembuangan sampah
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 12
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Jaringan Sensor Nirkabel
  Jaringan Sensor Nirkabel ( Wireless Sensor Network ) merupakan suatu jaringan nirkabel yang terdiri dari beberapa sensor (node sensor) yang diletakan diberbagai lokasi yang berbeda untuk memonitoring suatu plan.
  Konsep dasar perancangan Jaringan Sensor Nirkabel yaitu memadukan fungsi sensing dari suatu piranti dengan CPU (Central Processing Unit) sebagai unit pengolahan dan perhitungan data kemudian dipadukan dengan RF (Radio Frequency) untuk komunikasi data
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 13
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Arsitektur Jaringan Sensor Nirkabel
  Komponen utama terdiri dari:
  Node / mote
  Berfungsi untuk pembacaan data lingkungan, penympanan data , serta pengiriman data
  Gateway / Base station
  Berfungsi sebagai pengumpul data dari node – node yang tersebar di lapangan kemudian mengirimkanya ke komputer server.
  Server
  Berfungsi sebagai pusat basis data, sistem jaringan dan penyedia aplikasi..
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 14
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Arsitektur node secara individual (gambar )
  Secara individual node harus memenuhi fungsi sensing, data logging dan data transmit.
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 15
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Topologi Jaringan Sensor Nirkabel
  Topologi star
  Topologi Mesh
  Hybrid Star-Mesh
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 16
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Modul Wireless RF
  Salah satu modul wireless yang sering digunakan untuk jaringan sensor nirkabel diantaranya adalah Xbee Pro Series 1 dengan spesifikasi sebagai berikut.
Jarak komunikasi indoor ≤ 300 m dan outdoor ≤ 1500 m LOS ( Line Of Sight )
Sensitivitas penerimaan -100dBm.
RF data rate 250.000 bps.
Setiap channel menyediakan alamat jaringan lebih dari 65.000 alamat.
Mendukung topologi peer to peer, point to multiple point dan point to point.
Kompatible dengan perangkat lain yang mendukung teknologi Zigbee/IEEE 802.15.4.
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 17
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Sensor Percepatan 3 Sumbu H48C
H48C merupakan sensor percepatan yang mampu mendeteksi pergerakan dari 3 sumbu yaitu x, y, dan z. Sensor ini memberikan keluaran berupa data digital hasil konversi tegangan dengan resolusi ADC 12 bit. Percepatan tiap sumbu(G) dapat dihitung dengan persamaan berikut :
G = (Axis – Vref) x 0,0022
Dimana :
G = Percepatan
Axis = Tegangan keluaran tiap sumbu
vRef = Tegangan referensi ADC
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 18
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Pengukuran perpindahan tanah
Persamaan untuk menghitung jarak perpindahan sesaat (st) dari kelajuan sesaat (vt) adalah sebagai berikut (persamaan 2.1).
S(t) = ∫ V(t)dt .................................(1)
Sedangkan untuk menghitung kelajuan sesaat (vt) dari percepatan sesaat (at) adalah sesuai persamaan 2.2 berikut.
V(t) = ∫ a(t)dt ..................................(2)
Berdasarkan persamaan (1) dan persamaan (2) untuk memperoleh jarak perpindahan sesaat (st) dari percepatan sesaat (at) dapat dilakukan subtitusi persamaan (2) ke persamaan (1) sehingga menjadi persamaan (3).
S(t) = ∫∫a(t)dt .................................(3)
Dimana :
t = waktu
s(t) = Jarak perpindahan setelah t
a(t) = percepatan sesaat pada waktu t
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 19
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Pengukuran perpindahan tanah
Proses perhitungan data pada kontroler merupakan perhitungan data digital. Sehingga perlu dilakukan konversi persamaan (1) dan (2) kedalam format persamaan digital.
Dalam bentuk diskrit, proses integral pada dasarnya adalah proses penjumlahan dan perkalian sederhana. Persamaan (1) dan (2) dalam bentuk digital adalah sebagai berikut.
S = ∑ v(t).∆t ....................................(4)
V = ∑ a(t).∆t ....................................(5)
Longsor
Jenis longsor
Faktor Penyebab
JSN
Arsitektur
Topologi
Modul Wireless RF
Sensor Percepatan
Pengukuran Perpindahan Tanah
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup

## Slide 20
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Waktu dan Tempat
Penelitian ini akan dilakasakan selama 5 bulan yang akan dilaksanakan mulai dari bulan Febuari 2012 sampai dengan Mei 2012. Sedangkan penelitian akan dilaksanakan di Labolatorium Teknik Elektro Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto.
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 21
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Alat dan Bahan
Seperangkat komputer dengan sistem operasi Windows 7, RAM 2Gb
Arduino Board dan Software Arduino IDE 0022.
Paket mote (Xbee Pro Series 1).
Unit RTC ( IC DS1307, Crystal 32.768KHz, Baterai 3V).
Model fisik pergerakan tanah.
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 22
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Metode Penelitian
Secara Keseluruhan metode penelitian yang digunakan sesuia diagram alir disamping.
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 23
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Studi Pustaka
Pada metode ini dilakukan dengan cara mencari dan membaca buku-buku referensi ataupun juga dari sumber-sumber internet yang menunjang untuk penelitian ini.
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 24
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Identifikasi Permasalahan
Tahap ini mencakup identifikasi permasalahan dilapangan sehingga dapat menentukan spesifikasi peralatan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Pada tahap ini, dilakukan juga pencatatan daftar kebutuhan sebagai persiapan dari perancangan
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 25
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Perancangan Perangkat Keras
Meliputi beberapa proses yakni.
Perantaraan accelerometer dengan arduino
Perancangan unit RTC dengan arduino
Perantaraan Xbee dengan arduino
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 26
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
1. Perantaraan accelerometer dengan arduino
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 27
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
2. Perantaraan Unit RTC dengan Arduino
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 28
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
3. Perantaraan Unit Komunikasi dengan Arduino
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 29
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Layout hardware secara keseluruhan
H48C Accelerometer
Unit RTC
Xbee Pro Series1
Xbee Shield
Arduino Board
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 30
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Perancangan Perangkat Lunak
Terdiri dari 3 program utama yaitu:
Program pada router
Program pada gateway
Program pada server
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 31
Start
Baca RTC
Baca Sensor
Menunggu Perintah Kirim Data
Xbee menerima Paket data
Perintah Kirim data
Baca Paket Data
Kirim data
Menunggu Laporan
Data Diterima
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
1. Program Pada Router
Y
Y
Y
N
N
N
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 32
Start
Kirim Perintah ke router
Xbee menerima Paket data
ID router diketahui
Baca Paket Data
Kirim data ke Server
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
2. Program Pada Gateway
Y
Y
N
N
Y
Y
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 33
Start
Baca Port
Terima Data dari Gateway
Baca Paket Data
Simpan Data
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
3. Program Pada Server
Y
N
Y
Hitung V(t) dan S(t)
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 34
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Pembuatan Alat
Pembuatan sistem elektronis dan mekanis
Pembuatan perangkat lunak ( software )
Pembuatan perangkat keras ( hardware )
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 35
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Pembuatan Alat
Kalibrasi acceleromer H48C dalam melakukan pengukuran percepatan pergerakan tanah.
Menentukan frekuensi optimal pembacaan data percepatan menggunakan accelerometer H48C dan pengiriman data menggunakan Xbee Pro Series 1.
Membandingkan kuat sinyal komunikasi dalam berbagai medan.
Menghitung konsumsi daya tiap mote.
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 36
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Pengaplikasian Sistem
Proses ini dilakukan jika pengujian sistem telah berhasil sehingga dianggap sistem yang dibuat telah siap diaplikasikan dilapangan
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 37
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Jadwal Penelitian
No | Kegiatan | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Febuari 2012 |  |  |  | Maret 2012 |  |  |  | April 2012 |  |  |  | Mei 2012 |  |  | 
 |  | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Studi pustaka |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Pembuatan proposal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Perancangan sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Persiapan alat dan bahan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Pembuatan sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Pengujian sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Pengaplikasian sistem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Pembuatan laporan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Waktu dan Tempat
Alat dan Bahan
Metode Penelitian
Studi Pustaka
Identifikasi Permasalahan
Perancangan Sistem
Perangkat Keras
Perangkat Lunak
Pembuatan Alat
Pengujian Sistem
Pengaplikasian Sistem
Jadwal Penelitian

## Slide 38
Terima Kasih
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Pendahuluan
Tinjauan Pustaka
Metode Penelitian
Penutup
  Penutup