## Slide 1: APLIKASI JARINGAN SENSOR NIRKABEL UNTUK PENGUKURAN PERGERAKAN TANAH MENGGUNAKAN SENSOR PERCEPATAN 3 SUMBU PADA DAERAH RAWAN LONGSOR
Program Studi Teknik Elektro
Fakultas Sains dan Teknik
Universitas Jenderal Soedirman Jl. Mayjend Sungkono KM 05 Blater Purbalingga Indonesia
Oleh :
DWI KURNIAWAN
I1A006019
Laporan Tugas Akhir

## Slide 2
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Hardware
Topologi
Preview
Pengujian
Penutup
Layout hardware secara keseluruhan
H48C Accelerometer
Unit RTC
Xbee Pro Series1
Xbee Shield
Arduino Board
Pembahasan

## Slide 3
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Topologi Jaringan
Sistem tersusun atas 2 buah node sebagai
end device dan sebuah gateway
Topologi yang digunakan adalah star
Hardware
Topologi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 4
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
  Metode Akuisis data Percepatan
H48C merupakan sensor percepatan yang mampu mendeteksi pergerakan dari 3 sumbu yaitu x, y, dan z. Sensor ini memberikan keluaran berupa data digital hasil konversi tegangan dengan resolusi ADC 12 bit. Percepatan tiap sumbu(G) dapat dihitung dengan persamaan berikut :
G = (Axis – Vref) x 0,0022
Dimana :
G = Percepatan
Axis = Tegangan keluaran tiap sumbu
vRef = Tegangan referensi ADC
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 5
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Pengukuran perpindahan tanah
Persamaan untuk menghitung jarak perpindahan setelah sampel ke-n.
S(n) = S(n-1)+V(n).∆t
Sedangkan untuk menghitung kelajuan setelah sampel ke-n.
V(n) = V(n-1)+a(n).∆t
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 6
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Arah Pergerakan
Positif
Negatif
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 7
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Grafik Integrasi
Percepatan
Kecepatan
Chart: 
 | 0.16 | 0.3 | 0.45 | 0.59 | 0.77 | 0.49 | 0.36 | 0.36 | 0.24 | 0.04 | -0.08 | -0.02 | -0.3 | -0.54 | -0.7 | -0.57 | -0.43 | -0.33 | -0.5 | -0.14 | -0.01 | 0.02 | 0.11 | 0.04 | -0.02 | 0.01 | -0.09 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01
Chart: 
 | 0.016 | 0.046 | 0.091 | 0.15 | 0.227 | 0.276 | 0.312 | 0.348 | 0.372 | 0.376 | 0.368 | 0.366 | 0.336 | 0.282 | 0.212 | 0.155 | 0.112 | 0.079 | 0.029 | 0.015 | 0.014
Chart: 
 | 0.0016 | 0.0062 | 0.0153 | 0.0303 | 0.053 | 0.0806 | 0.1118 | 0.1466 | 0.1838 | 0.2214 | 0.2582 | 0.2948 | 0.3284 | 0.3566 | 0.3778 | 0.3933 | 0.4045 | 0.4124 | 0.4153 | 0.4168 | 0.4182
Perpindahan
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 8
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Cross Axis Effect
Faktor Penyebab : Sistem MEMS (Micro-Electromechanical System) mengalami HK Newton I
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 9
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Filter
Data percepatan dari akselerometer merupakan sinyal yang informasinya direpresentasikan dalam
runtun waktu diskret. Sehingga dipilih filter IIR (Infinite Impulse Response) dan prototype filter
analog yang dipilih adalah LPF Bessel Filter.
Fungsi rekursi untuk IIR ditunjukan oleh persamaan .
Pengambilan data akselerometer dalam 1 detik sebanyak 125 data sehingga frekuensi sampling
adalah 125 Hz, sedangkan frekuensi cutt off dibuat 5 Hz.
Respon frekuensi dari filter digital adalah pada [0,1] sedangkan 1 merepresentasikan π yang
merupakan frekuensi Nyquist sehingga π = 62.5 Hz. Frekuensi cutt off dari filter digital adalah
ωc = fc / fs = 0.04 rad/s.
Dengan a dan b adalah koefisien rekursi
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 10
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Penentuan Orde Filter
Menguji data dari akselerometer dengan filter Bessel dari orde 1 -10.
Melakukan dobel integral untuk mendapatkan data perpindahan jarak.
Membuat kurva rMSE(root Mean Square Error)
Chart: 
| Tidak difilter | Orde 1 | Orde 2 | Orde 3 | Orde 4 | Orde 5 | Orde 6 | Orde 7 | Orde 8 | Orde 9 | Orde 10
rMSE | 0.04738 | 0.045004 | 0.044133 | 0.043191 | 0.04234 | 0.041599 | 0.040949 | 0.040366 | 0.039832 | 0.039337 | 0.038873
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Pembahasan
Pengujian
Penutup

## Slide 11
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Penentuan Orde Filter
Performa terbaik pada orde 10
Koefisien rekursi filter Bessel orde 10 adalah:
b0 = 1
b1 = 10 a1 = -0.0217
b2 = 45 a2 = 0.3013
b3 = 120 a3 = -1.8999
b4 = 210 a4 = 7.1766
b5 = 252 a5 = -17.9970
b6 = 210 a6 = 31.3335
b7 = 120 a7 = -38.3927
b8 = 45 a8 = 32.7257
b9 = 10 a9 = -18.5945
b10= 1 a10= 6.3684
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Preview
Pengujian
Penutup

## Slide 12
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Unit Komunikasi
Unit komunikasi memanfaatkan modul RF Xbee Pro series 1.
Modul diset dalam mode API dengan format frame data yang digunakan sebagai berikut:
byte ke-1 =0x7E
byte ke-2=0x00
byte ke-3=0x12
byte ke-4=0x81
byte ke-5=MSB address
byte ke-6=LSB address
byte ke-7=RSSI
byte ke-8=0x00
byte ke-9=jam
byte ke-10=menit
byte ke-11=detik
byte ke-12=tanggal
byte ke-13=bulan
byte ke-14=tahun
byte ke-15=flag Dx
byte ke-16=Dx
byte ke-17=flag Dy
byte ke-18=Dy
byte ke-19=Flag Dz
byte ke-20=Dz
byte ke-21=0x00
byte ke-22=checksum
Pewaktuan pengiriman data diatur oleh unit RTC yang memanfaatkan DS1307. Pengiriman data diatur pada selang waktu 5 detik.
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Preview
Pengujian
Penutup

## Slide 13
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Unit Komunikasi (cont.)
Pewaktuan pengiriman data diatur oleh unit RTC yang memanfaatkan DS1307.
Pengiriman data diatur pada selang waktu 5 detik.
Sensor
Filter
Komunikasi
Preview
Preview
Pengujian
Penutup

## Slide 14
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
1. Respon Filter
Sebelum di Filter
Sesudah di filter
Preview
Preview
Pengujian
Penutup
Filter
Sensor
Komunikasi
Power

## Slide 15
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
2. Pengukuran Jarak
Jarak (cm) | X |  | Y |  | Z | 
 | Terukur | Error | Terukur | Error | Terukur | Error
10 | 11.02 | 1.02 | 11.24 | 1.24 | 11.75 | 1.75
20 | 20.03 | 0.03 | 20.94 | 0.94 | 20.79 | 0.79
30 | 33.75 | 3.75 | 31.99 | 1.99 | 32.29 | 2.29
40 | 45.08 | 5.08 | 43.09 | 3.09 | 42.71 | 2.71
50 | 54.10 | 4.10 | 51.95 | 1.95 | 53.18 | 3.18
-10 | -9.61 | 0.39 | -10.43 | 0.43 | -11.45 | 1.45
-20 | -19.70 | 0.30 | -21.81 | 1.81 | -21.80 | 1.80
-30 | -31.79 | 1.79 | -30.41 | 0.41 | -29.56 | 0.44
-40 | -43.04 | 3.04 | -42.74 | 2.74 | -39.92 | 0.08
-50 | -50.10 | 0.10 | -54.22 | 4.22 | -53.10 | 3.10
Error rata - rata |  | 1.96 |  | 1.88 |  | 1.76
Preview
Preview
Pengujian
Penutup
Filter
Sensor
Komunikasi
Power

## Slide 16
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
3. Cross Axis Effect
Jarak (cm) | Pergeseran di X |  | Pergeseran di Y |  | Pergeseran di Z | 
 | Y | Z | X | Z | X | Y
10 | -1.19 | -5.47 | 0.45 | -0.16 | 1.90 | 3.63
20 | -0.55 | -2.17 | -0.87 | -1.00 | -0.33 | 1.83
30 | -4.81 | -4.69 | 2.67 | -1.63 | 6.17 | 2.16
40 | -0.21 | -3.45 | 4.04 | -3.50 | 3.94 | 1.39
50 | 3.22 | -6.91 | 2.52 | 0.62 | 5.34 | 2.74
-10 | -0.53 | -1.45 | 0.85 | 0.15 | -1.34 | -0.31
-20 | -0.68 | -2.64 | -2.61 | -0.53 | -3.52 | -1.69
-30 | -2.64 | -1.03 | -0.47 | 1.84 | -1.55 | -0.97
-40 | 1.07 | -2.79 | -2.35 | 2.69 | 5.64 | -0.33
-50 | -3.19 | -4.78 | -5.65 | 3.01 | 3.03 | -5.66
Preview
Preview
Pengujian
Penutup
Filter
Sensor
Komunikasi
Power

## Slide 17
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
4. RSSI
Preview
Preview
Pengujian
Penutup
Filter
Sensor
Komunikasi
Power

## Slide 18
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
4. RSSI
Preview
Preview
Pengujian
Penutup
Filter
Sensor
Komunikasi
Power

## Slide 19
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
5. Konsumsi Daya
Unit | Arus
Kontroler ( Arduino) | 20 mA
RF ( Xbee Pro ) | 62 mA
RTC ( DS1307 ) | 2 mA
Akselerometer ( H48C ) | 1 mA
Arus Total | 85 mA
Preview
Preview
Pengujian
Penutup
Filter
Sensor
Komunikasi
Power

## Slide 20
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Akselerometer dapat digunakan untuk melakukan pengukuran data perpindahan sehingga dapat
diaplikasikan untuk melakukan pengukuran pergerakan material tanah. Data dari akselerometer
masih terdapat banyak noise sehingga diperlukan pemfilteran data.
Setelah menggunakan filter Bessel orde 10, kesalahan rata – rata pengukuran sebesar 1.96 cm
untuk sumbu x, 1.88 cm untuk sumbu y dan 1.76 cm untuk sumbu z.
Pada pengujian komunikasi data pada kondisi LOS, modul RF masih dapat mlakukan komunikasi
pada jarak 500 m hanya saja nilai RSSI nya sudah melemah hingga -97 dBm.
Kesimpulan
Kesimpulan
Saran
Preview
Preview
Pengujian
Penutup

## Slide 21
Aplikasi Jaringan Sensor Nirkabel Untuk Pengukuran Pergerakan Tanah Menggunakan Sensor Percepatan 3 Sumbu Pada Daerah Rawan Longsor
Jurusan Teknik Elektro Fakultas Sains dan Teknik Universitas Jenderal Soedirman
Penggunaan akselerometer untuk pengukuran percepatan dinamis masih terdapat nilai percepatan
yang dipengaruhi oleh pecepatan gravitasi sehingga diperlukan tambahan sensor untuk
memberikan koreksi kemiringan sensor, ini dapat dilakukan dengan menambahkan gyro.
Saran
Kesimpulan
Saran
Preview
Preview
Pengujian
Penutup